## Slide 1: 핵심 체크포인트
지게차 작업안전수칙
지게차를 이용한 중량물 운반 작업 안전하게 작업하려면 사전 준비가 필요합니다.
지게차 작업계획서 작성방법
01┃ 지게차 운전자는 회사에서 정한 구내속도를 준수한다
02┃ 비포장 도로, 좁은 통로, 언덕길 등에서는 급출발이나,
급브레이크 조작, 급선회 등을 하지 않는다
03┃ 지게차는 전방 시야가 나쁘므로, 전후좌우를 충분히 관찰
하여야 하며 적재 화물에 가려 시야를 현저하게 방해할 때에는 다음과 같은 조치를 한다
▶ 유도자를 배치하여 유도시킨다
▶ 후진으로 진행한다
04┃ 화물적재 상태에서 30㎝이상으로 들어 올리거나 마스트를
수직이나 앞으로 기울인 상태에서 주행하지 않는다
05┃ 포크 아래나 포크 등에 의해 지지되고 있는 화물아래에 사람이
출입하지 않도록 한다
06┃ 선회하는 경우에는 후륜이 바깥쪽으로 크게 회전하므로 사람
이나 건물에 접촉 또는 충돌하지 않도록 천천히 선회한다
07┃ 도로상을 주행할 때에는 포크의 선단에 표식을 부착하는 등 보행자, 작업자가 식별할 수 있도록 한다
08┃ 포크 또는 파렛트, 스키드, 균형추(Counter balance) 등에
사람을 태우고 주행하지 않는다
09┃ 일상점검이 끝나면 다음과 같은 순서로 지게차를 가동한다
▶ 리프트 및 틸트레버를 조작하여 리프트 및 틸트 실린더를 전행 정으로 2~3회 움직여 본다.
▶ 마스트를 뒤로 틸트하여 포크를 지상 약 20cm 정도까지 올린다.
▶ 브레이크 페달을 누른 채로 기어 변속 레버를 앞뒤로 움직여
보고 저속 위치에 놓는다.
▶ 주차 브레이크를 푼다.
▶ 브레이크 페달에서 발을 떼고 서서히 가속 페달을 밟는다.
▶ 브레이크 페달을 눌러 재동기능이 정상이면 지게차를 가동한다.
작업전 점검사항
장비의 자체점검 실시확인, 이상유무, 장비설치 및 이동경로
지반상태
작업개요: 공정, 작업기간(시작~종료), 작업장소, 운반
경로(시점~종점)
01
장비재원 : 장비명(모델), 자중, 최대인양하중, 작업반경
03
04 작업인원 : 작업책임자, 안전담당자, 신호수, 작업자
05 신호방법 : 무전, 육성, 수신호, 깃발
보 호 구 : 안전모, 안전화, 안전대, 신호수 조끼
06
중량물제원 : 품명, 크기, 수량(크기별), 단위중량, 1회 운반
수량(중량), 중량물의 무게 중심, 운반거리/
높이
02

## Slide 2: 작성 방법
지게차 작업계획서
● 화물의 상태
1. 화물의 중량은 지게차 정격하중 이내인가?
�철판코일의 중량 : 1Ton �지게차의 정격 하중 : 4.5Ton
2. 화물이 운전자의 시야를 방해하지는 않는가?
�화물은 1단만 적재하여 시야 확보 가능
3. 인체에 유해∙위험한 화물 적재 작업시 작업자에게 유해∙
위험성에 대한 교육을 실시하였는가?
�교육실시 완료
4. 붕괴, 낙하 위험이 있는 화물을 견고하게 묶었는가?
�단품으로 운반하여 붕괴 낙하위험 없음
● 운행경로 상태
1. 통행로는 안전하게 확보되었는가?
�주요 통행로 폭은 2m가 확보되었음
2. 통행로에 장해물은 완전히 제거되었는가?
�운반경로상의 장해물은 없으며 타작업자의 위치 확인
3. 지반이 편편하고 견고한 구조로 되어 있는가?
�일부 침하된 부분이 있으나, 되메우기 작업 실시하여 편편하게 유지
4. 갓길의 붕괴위험은 없는가?
�진입로 정비완료 갓길 붕괴위험 없음
5. 지게차 이동 경로 주변에 보조자나 다른 작업자가 없는가?
�이동경로상에 타 작업자가 창고에 2명, 프레스 2작업 장에 2명이 배치, 운행경로 사전 숙지
● 작업자 안전교육
교육일시 교육시간 교육장소 강사
2011. 01. 10 09:00~08:00 작업장 홍길동
● 안전교육 내용(작업자 준수사항)
�운반물의 특성, 운행경로, 작업장소, 지형, 작업내용, 장비
사용법, 줄걸이 방법, 보호구 착용(안전모, 안전화) 등
● 지게차 작동 상태점검
1. 작업시작 전 지게차를 점검한 결과, 문제점이 없는가?
�천장크레인 안전검사 : 2010년 11월 24일 실시, 검사 결과 : 합격
2. 월 1회 정기점검을 실시하고, 문제점 발견 시 개선하였는가?
�월 1회 정기점검 : 2011년 1월 10일 실시, 검사 결과 : 양호
화물과 운행경로 상태 확인 작업자의 안전교육 및 운반경로 도면 작성
예 프레스 작업장에서 지게차를 이용해 코일 철판을 운반하는 경우
1단계
3단계
지게차 작동상태 점검 확인
2단계
작업장소 및 운반경로 도면(예시)
● 포함사항
�운반물 위치(시점, 종점) 및 운반경로, 타작업자 위치, 작업 지휘자 위치, 설비위치 등
�평면도로 작성하고, 바닥의 특이사항 등을 추가 기입
※ 특이사항
(예시 : 마당의 배수상태가 불량하여 물기가 많으므로 바퀴 미끄러짐 주의)
창고
마당
프레스
작업종점
작업시점
이동거리 : 13m
작업시점
작업지휘자 위치
타작업자 위치
◀ 지게차 운행방향
지게차 작업계획서
운전자
지게차 최대적재 하중
(예시 : 30분) (예시 : 6시간)
(붙임 도면 참조)
톤
매일
단시간
톤 화물의 중량
km/h
작업장소 및 운반경로, 거리
구내제한속도
지 형
작업내용
관리번호
관리부서
담 당 검 토 승 인
결
재
작업지휘자
작업시간
경사 : (예시 : 심함, 약간 있음, 없음), 지반 : (예시 : 흙바닥, 콘크리트 등),
바닥단차 : (예시 : 있음, 없음)
(예시 : 면허번호 또는 회사 자체 관리 번호)
(예시 : 마당, 창고, 컨테이너 등)
(예시 : 원사박스 운반 및 적재, 부품적재함 상하차 작업 등)
(예시 : 생산공정명으로 구분, 출고-1)
(예시 : 생산부)
성 명
자격번호
구 분
점 검 내 용
양호 불량
화물의 중량은 지게차 정격하중 이내인가?
화물이 운전자의 시야를 방해하지는 않는가?
붕괴, 낙하 위험이 있는 화물을 견고하게 묶었는가?
인체에 유해∙위험한 화물 적재작업시 작업자에게 유해∙위험성에 대한 교육을 실시하였는가?
통행로는 안전하게 확보되었는가? (주요통행로 폭 : cm)
작성일자 :
년
월 일
작성자 : (서명) 운전자 :
(서명)
화물의 특성, 운행경로, 작업장소, 지형, 작업내용, 운전방법 등
월 1회 정기점검을 실시하고, 문제점 발견 시 개선하였는가?
교육일시 교육시간 교육장소
강사
화물의 상태
운행경로 상태
지게차 작동 상태점검
작업자
안전교육
안전교육 내용
(작업자 준수
사항)
통행로에 장해물은 완전히 제거되었는가?
지반이 편편하고 견고한 구조로 되어 있는가? (부등침하여부)
갓길의 붕괴위험은 없는가?
지게차 이동 경로 주변에 보조자나 다른 작업자가 없는가?
작업시작 전 지게차를 점검한 결과, 문제점이 없는가?
작성시기
1 최초 작업개시 전
2 변경 시(작업장 및 작업방법, 작업장소 또는 화물상태, 지게차 운전자 등)
13m
5m
◀
◀
※공단 홈페이지(www.kosha.or.kr)에서 다운로드할 수 있습니다.