## Slide 1
* 화재·폭발·누출 등 화학물질을 취급하는 공정에서 설비결함 및 관리소홀로 발생할 수 있는 사고를 말합니다.
1 6
화학물질을 취급하기 전에 반드시
물질안전보건자료(MSDS)의
유해성·위험성을 숙지하고 적절한 보호구를 착용하여야 합니다.
화학물질은 물질의 특성에 따라 구분하여 작업장 내 보관을
최소화하고 MSDS 게시·경고 표지를 부착하여 안전한 장소에 보관하여야 합니다.
화학설비 정비·보수 작업 시
안전작업 허가서 발행, 관리감독자
배치 등 위험요인 관리를 강화 하여야 합니다.
안전밸브, 파열판, 역화방지기, 긴급차단밸브 등 적절한 안전
장치를 설치하고 정상작동 여부를 정기적으로 확인하여야 합니다.
위험물을 취급하는 공정에서는
불꽃, 스파크, 정전기, 충격, 마찰,
흡연 등 화재 원인이 발생하지 않도록 관리하여야 합니다.
화기작업 시에는 인화성 가스, 가연성 물질 등 위험물을 제거
(확인 포함)하고 용접불티 비산 방지 덮개 설치, 소화기 비치 등 안전조치를 하여야 합니다.
인화성 액체의 증기·가스 또는 고체로 인해 폭발 위험이 있는 장소
에는 방폭구조의 전기 기계·기구를 설치하고 환기를 자주 실시하여야 합니다.
화학물질 저장 및 취급설비의
배관 연결부, 밸브 등은 새지
않도록 유지하고 수시로 누출여부 확인 등 유지보수를 강화하여야 합니다.
위험물질을 액체상태로 저장할 경우, 저장설비 파손에 의한 누출 시 외부
확산을 방지하기 위해 방유제를 설치하고 균열 등 누출 위험 요인이 없도록 하여야 합니다.
화학물질 혼합·가열 시에는
발열·분해 등 이상반응을 파악하기
위하여 온도계·압력계·유량계 등의 계측장치를 설치하고, 이물질이 혼입되지 않도록 하여야 합니다.
제조업 화학사고 예방관리 10계명
2
7
3
8
4
9
5
10